## Slide 1
Россия, 194064, г. Санкт-Петербург, Тихорецкий пр., 21
тел.: (812) 552-0110 (812) 552-1325 факс: (812) 556-3692 http://www.rtc.ru e-mail: rtc@rtc.ru
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й Н А У Ч Н Ы Й Ц Е Н Т Р Р О С С И И
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИЙ
ИНСТИТУТ РОБОТОТЕХНИКИ И ТЕХНИЧЕСКОЙ КИБЕРНЕТИКИ
С.С. Яковлев
Применение групп мобильных роботов для проведения спасательных миссий в экстремальных природно-климатических условиях

## Slide 2: Сложные климатические условия
Датчик | Погодные условия | Применимость
Видеокамеры | Полярная ночь | -
 | Метель | -
 | Сильный ветер | +
 | Качка | +
Ультразвуковой дальномер | Полярная ночь | +
 | Метель | -
 | Сильный ветер | -
 | Качка | +
Датчик | Погодные условия | Применимость
Лазерный дальномер | Полярная ночь | +
 | Метель | -
 | Сильный ветер | +
 | Качка | +
Глобальная система навигации | Полярная ночь | +
 | Метель | +
 | Сильный ветер | +
 | Качка | +
Инерциальная навигационная система | Полярная ночь | +
 | Метель | +
 | Сильный ветер | +
 | Качка | -
  сильный ветер
  низкие температуры
  метели
  ледяные и снежные торосы
  полярная ночь

## Slide 3: Требования к спасательной группировке роботов
Гетерогенность
Автономность
Избыточность
Взаимозаменяемость роботов
Робастность

## Slide 4: Гетерогенность спасательной группировки роботов
Роботы-разведчики
  производят поиск людей, которым требуется эвакуация и опасных объектов, за динамикой состояний которых необходимо наблюдать
Роботы-наблюдатели
  осуществляют круглосуточное наблюдение за обстановкой
Роботы-рабочие
  требуются для проведения неотложных аварийно-восстановительных работ
Роботы-перегрузчики
  помогают людям выбраться из опасных мест
Транспортные роботы
  большие универсальные транспортные средства для перемещения групп людей в безопасные зоны

## Slide 5: Автономность

## Slide 6: Взаимозаменяемость

## Slide 7: Возможный вариант слайда
Диапазон измерения мощности дозы гамма-излучения от 10-7 до 10 Гр/ч
Диапазон измерения дозы гамма-излучения от 10-5 до 50 Гр
Диапазон измерения направления от 0 до 360
Назначение
Технические характеристики
Обнаружение радиоактивно загрязненных участков местности, объектов и локальных источников гамма-излучения
Измерение мощности поглощенной дозы и поглощенной дозы гамма-излучения
Определение направления на локальные источники гамма-излучения и индикация азимутального распределения потоков гамма-излучения
Выдача результатов измерения в телекодовый канал связи (RS-232)
Принят на снабжение МО РФ ГО.2.96.00

## Slide 8
Россия, 194064, г. Санкт-Петербург, Тихорецкий пр., 21
тел.: (812) 552-0110 (812) 552-1325 факс: (812) 556-3692 http://www.rtc.ru e-mail: rtc@rtc.ru
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й Н А У Ч Н Ы Й Ц Е Н Т Р Р О С С И И
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИЙ
ИНСТИТУТ РОБОТОТЕХНИКИ И ТЕХНИЧЕСКОЙ КИБЕРНЕТИКИ
Спасибо за внимание!